## Slide 1: الوحدة 3
التيار الكهربائي

## Slide 2: القسم 1
التيار الكهربائي و الدوائر الكهربائية

## Slide 3: التيار الكهربائي
تدفق الجسيمات المشحونة
التيار الاصطلاحي : هو الاتجاه الذي تتدفق منه الشحنات الكهربائية
الموجبة الاختبارية
اتجاه التيار الاصطلاحي عكس اتجاه سريان الالكترونات
تعمل البطارية كمضخة للشحنات ( مخزن للطاقة )

## Slide 4: الدائرة الكهربائية
مجموعة مكونات كهربائية توفر مسار كامل للتيار
ما الشروط الواجب توفرها لمرور التيار :
1- وجود مسار مغلق
2- وجود بطارية ( مضخة شحنات )
المولد الكهربائي : جهاز يحول الطاقة الميكانيكية الى كهربائية
المحرك الكهربائي : جهاز يحول الطاقة الكهربائية الى ميكانيكية

## Slide 5: حفظ الشحنة
الشحنة كالطاقة لا تفنى و لا تستحدث من العدم

## Slide 6: شدة التيار الكهربائي
معدل تدفق الشحنات الكهربائية
: شدة التيار بالامبير A
القدرة هي معدل استهلاك الطاقة و تساوي
الامبير هي وحدة قياس شدة التيار و تكافئ كولوم / ثانية

## Slide 7: سؤال
ما شدة التيار المار عبر مصباح قدرته 75WATT متصل بمقبس كهرباء يعمل بفرق جهد 125 فولت
الحل

## Slide 8: الرسم التخطيطي للدوائر الكهربائية
لاحظ رموز العناصر في الدوائر الكهربائية

## Slide 9: المقاومة الكهربائية و قانون اوم
المقاومة الكهربائية : اعاقة تبديها المادة لمرور التيار
تنشا عن التصادمات بين الالكترونات و ذرات المادة
المقاومة الكهربائية تساوي فرق الجهد مقسوما على شدة التيار
R المقاومة الكهربائية ووحدتها الاوم (  )
لا تعتمد المقاومة على فرق الجهد او شدة التيار

## Slide 10: العوامل التي تعتمد عليها المقاومة الكهربائية
1- الطول : تتناسب المقاومة طرديا مع الطول
2- مساحة المقطع العرضي : تتناسب المقاومة عكسيا مع مساحة المقطع العرضي
3- درجة الحرارة : تزداد مقاومة معظم الفلزات بارتفاع درجة الحرارة
4- نوع المادة ( ترتب المواد حسب جودة التوصيل كما يلي الفضة النحاس الالمنيوم الذهب الحديد البلاتينيوم )

## Slide 11: الجدول التالي يبين العوامل التي تعتمد عليها المقاومة
ادرس الجدول المبين الذي يوضح العوامل السابقة التي تعتمد عليها المقاومة

## Slide 12: المقاوم
جهاز مصمم ليكون له مقاومة معينة
يستفاد منها في التحكم في شدة التيار
المقاوم المتغير ( الريوستات ) يستفاد منه في التحكم في شدة التيار

## Slide 13: سؤال
يسحب مصباح تيار شدته 0.5A عند توصيله بمصدر فرق جهد 120V احسب
1- مقاومة المصباح الكهربائية 2- القدرة الكهربائية
الحل

## Slide 14: التوصيل على التوالي و التوازي
يوصل الفولتميتر على التوازي و يستخدم لقياس فرق الجهد
يوصل الاميتر على التوالي و يستخدم لقياس شدة التيار

## Slide 15: القسم2
استخدام الطاقة الكهربائية

## Slide 16: تسخين المقاوم
عند مرور تيار كهربائي في موصل ترتفع درجة حرارته ؟
الحل
بسبب تحول الطاقة الحركية للإلكترونات نتيجة التصادمات الى طاقة حرارية

## Slide 17: القدرة ( P )
معدل تغير الطاقة بالنسبة للزمن
قوانين حساب القدرة
P : القدرة بالواط
I شدة التيار بالامبير
R : المقاومة بالاوم
ΔV : فرق الجهد بالفولت

## Slide 18: سؤال
يعمل سخان كهربائي مقاومته 15Ωعلى مأخذ كهرباء 120V
1- احسب شدة التيار المار عبر السخان
2- القدرة الكهربائية المتحررة
الحل
1-
2-

## Slide 19: الموصلات فائقة التوصيل
مواد تصل مقاومتها الى الصفر على درجة حرارة معينة
ميزاتها :
1- مقاومتها تساوي صفر
2- لا يوجد فرق جهد عبر طرفي السلك فائق التوصيل
3- لا تتحول الطاقة الكهربائية داخلها الى صور الطاقة الاخرى
من استخداماتها مغناطيسات التصوير بالرنين المغناطيسي

## Slide 20: توفير الطاقة الكهربائية
لتقليل الطاقة الكهربائية في اسلاك نقل الطاقة :
1- تقليل شدة التيار
2- تقليل المقاومة
ترسل الطاقة الكهربائية على صورة تيار مرتفع الجهد منخفض الشدة
الوحدة التجارية المستخدمة في تقدير اثمان الطاقة هي الكيلووات ساعة
ورمزها KWh

## Slide 21: حساب تكاليف استهلاك الطاقة
تكاليف الاستهلاك
لاحظ ان السعر هو ثمن الكيلوواط ساعه الواحد

## Slide 22: سؤال
يمر تيار كهربائي في سخان شدته 15.0A من مصدر كهرباء 120V يتم تشغيله مدة 5.0h يوميا احسب:
1- القدرة التي يستهلكها السخان
الحل :
2- تكلفة تشغيل السخان مدة 30 يوم اذا كان ثمن الكيلو واط ساعه الواحد 0.30 درهم اماراتي
الحل
تكلفة التشغيل